Schallschutzplanung unter Verwendung von Bauteilkatalogen wie www.dataholz.com

Bernd Nusser

Bernd Nusser ist Leiter der Abteilung Bauphysik der Holzforschung Austria. Er stellt Datenbanken, Literatur und Normen vor, die bei der Schallschutzplanung von Gebäuden hilfreich sind.

Diese Datenbanken, Druckwerke und Normen sind bei der Schallschutzplanung von Gebäuden hilfreich:

Online Datenbanken

- www.dataholz.eu
Hier kann man mithilfe verschiedener Filtereinstellungen schnell die Aufbauten finden, die u. a. den gesuchten Schalldämmwert erfüllen. Die Bauteildatenblätter sind auch zur Vorlage bei der Behörde geeignet.

- www.lignumdata.ch
Hier sind die Messwerte im Gegensatz zu jenen von Dataholz nicht als Nachweise für die Behörde gültig. Allerdings sind hier einige Luft- und Trittschalldämmwerte vorhanden, die bei dataholz nicht zu finden sind.

- www.vabdat.de
Wer es genau wissen will und tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann in dieser Datenbank nachschauen. VaBDat ist eine Datenbank der Hochschule Rosenheim. In ihr findet man u. a. Eingangsgrößen, mit deren Hilfe sich die Flankenschalldämmung von Bauteilknoten in Brettsperrholzbauweise näher beschreiben lassen.

Druckwerke

- HFA-Broschüren
Es gibt folgende HFA-Broschüren mit schalltechnischen Kennwerten:

  - Bauen mit Brettsperrholz

  - Holzrahmenbauweise im Geschossbau

  - Deckenkonstruktionen für den mehrgeschossigen Holzbau

Um das Schalldämmmaß zu ermitteln, müssen alle Übertragungswege berücksichtigt werden. In den Broschüren werden neben Bauteilaufbauten auch Knotenpunkte dargestellt, wobei u. a. auf die Wirkung von Elastomerauflagen und Verbindungswinkeln auf die Flankenschalldämmung eingegangen wird.

- Broschüren des Informationsdienstes Holz
Diese sind schon älter, haben aber das Wissen gut vermittelt. Dieser Inhalt kann, etwas überarbeitet, auch dem Bauphysikkalender 2014 entnommen werden. Hier ist auch eine vereinfachte Methode zu finden, um den Einfluss der Flankenübertragung abschätzen zu können.

- Atlas Mehrgeschossiger Holzbau
Auch hier findet man Schallkennwerte von gebauten Beispielen, die auf der Baustelle gemessen wurden.

Normen

- DIN 4109-2/33:2016-07
Diese Norm zum Schallschutz im Hochbau von 2016 stammt aus Deutschland. Bei der Berechnung des Trittschalldämmmaßes der Decken geht man in Deutschland einen anderen Weg als in Österreich: Das Schalldämmmaß wird berechnet, indem zwei Korrekturwerte für die beiden Flankenwege hinzugerechnet werden. Dabei geht es um die Schallübertragung erstens über die Decke und zweitens über den Estrich in die Flanke. In Österreich wird diesem zweiten Flankenweg derzeit keine Beachtung geschenkt. Generell aber gilt: Je besser die Schalldämmung der Decke an sich, desto wichtiger wird die Flanke.

- ÖNORM B 8115 – Teil 4
Diese ÖNORM stammt von 2003 und ist derzeit in Überarbeitung. Ziel der Überarbeitung ist u. a., stärker auf den Holzbau einzugehen, als dies in der derzeitigen Version der Fall ist. Die Holzbauteile im Bauteilkatalog der Norm werden inzwischen kaum noch in dieser Art ausgeführt.

(Seitenleiste)

Links

Dataholz

Online-Katalog mit bauphysikalisch und ökologisch geprüften und/oder zugelassenen Holz- und Holzwerkstoffen, Baustoffen und Bauteilen für den Holzbau. Die Kennwerte können als Grundlage für die Nachweisführung gegenüber Baubehörden herangezogen werden.

www.dataholz.eu

Lignum Bauteilkatalog Schallschutz

Der Bauteilkatalog Schallschutz ist ein Hilfsmittel zur Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus Holz und gibt schalltechnische Kennwerte von Bauteilen an. Er ist das Ergebnis mehrjähriger Arbeit im Rahmen des Lignum-Projekts „Schallschutz im Holzbau“ im Verbund mit der Empa und der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau.

www.lignumdata.ch

Vibroakustik Bauteil Datenbank – VaBDat

Die Datenbank der Hochschule Rosenheim enthält Mess- und Berechnungsergebnisse zur Unterstützung des vibroakustischen Planungsprozesses von Gebäuden im Holzbau. Neben Bauprodukten und Bauteilen sind auch Stoßstellen abgebildet. Die Datenstruktur enthält detaillierte Informationen wie frequenzabhängige Kenngrößen.

www.vabdat.de

Literatur

Atlas Mehrgeschossiger Holzbau

Hermann Kaufmann, Stefan Krötsch, Stefan Winter

Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG, München 2017

Euro 130,–

Zu bestellen unter: shop.proholz.at

Bauphysikkalender 2014

Schwerpunkt: Raumakustik und Schallschutz

Nabil A. Fouad (Hg.), Berlin 2015

Euro 79,–

Bauen mit Brettsperrholz im Geschoßbau

Martin Teibinger, Irmgard Matzinger

Holzforschung Austria (Hg.), Wien 2014

(Momentan vergriffen, aber als download verfügbar.)

Deckenkonstruktionen für den mehrgeschoßigen Holzbau

Martin Teibinger, Franz Dolezal, Irmgard Matzinger,

Holzforschung Austria (Hg.), Wien 2016, 5. Aufl.

Euro 39,50
Zu bestellen unter: www.holzforschung.at

Holzrahmenbauweise im Geschossbau – Fokus Bauphysik

Martin Teibinger, Irmgard Matzinger, Franz Dolezal

Holzforschung Austria (Hg.), Wien 2017, 2. überarb. Auflage

Euro 35,–

Zu bestellen unter: www.holzforschung.at

Richtlinien und Rechtsvorschriften

# ÖNORM B 8115-4:2003

# Schallschutz und Raumakustik im Hochbau – Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen

DIN 4109-2:2016-07

Schallschutz im Hochbau – Teil 2: rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 4109-33:2016-07

Schallschutz im Hochbau – Teil 33: Daten für die rechnerischen Nachweise der Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Holz-, Leicht- und Trockenbau