bau:Holz 1.2018
Modul II - Ausschreibung⁄ Kosten

Do, 5. April 2018

Beim zweiten Modul zum Thema Ausschreibung und Kosten im mehrgeschossigen Holzbau ging es um Kostenkalkulation und Kostenfallen im mehrgeschossigen Holzbau (Jörg Koppelhuber), die neue Leistungsbeschreibung Holzbau wurde vorgestellt (Hermann Atzmüller) und diese Erkenntnisse wurden anhand von Beispielen und Erfahrungen aus der Praxis untermauert (Daniel Bammer).

Vorträge

Kosten im mehrgeschossigen Holzbau – Industrielles Bauen mit Holz

Jörg Koppelhuber

Leistungsbeschreibung Holzbau LBH LG 36

Hermann Atzmüller

Richtig planen und richtig ausschreiben

Daniel Bammer

Kosten im mehrgeschossigen Holzbau – Industrielles Bauen mit Holz

Jörg Koppelhuber

Jörg Koppelhuber vom Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Graz spricht über Kostenkalkulationen und Kostenfallen im mehrgeschossigen Holzbau.

Für eine Kostenkalkulation eines mehrgeschossigen Holzbaus sind keine ausreichenden Kostenkennwerte vorhanden. Meist wird auf Basis von eigenen Projekten oder Einschätzungen ausgeschrieben.

Die Literatur, die zur Kostenkalkulation herangezogen werden kann wie ‚BKI’ und ‚Sirados’ (siehe Seitenleiste) beruhen jedoch auf Kennwerten aus Deutschland (mittels Regionalfaktor für Österreich anwendbar), zudem hat das BKI nur ein paar Seiten zum Holzbau, was der Bedeutung des mehrgeschossigen Holzbaus längst nicht mehr  gerecht wird. Am ehesten noch dient der Vergleich mit Fertigbauteilen anderer Baustoffe. Werden die Kosten eines mehrgeschossigen Holzbaus mit denen eines  mineralischen Massivbaus vergleichen, muss immer der Edelrohau als statisch, bauphyikalisches Äquivalent hergenommen werden. Oft werden jedoch Äpfel mit Birnen verglichen.

Tatsache ist, dass der Holzbau erhöhte Herstellungskosten von 6-7 % hat, vorallem wegen des höheren Materialpreises. Diese höheren Kosten können jedoch durch bessere Miet- und Verkaufserlöse wieder kompensiert werden, vorallem weil:

- Erhöhung der Wohn- und Nutzfläche um 3 % (geringere Wandstärken)

- Reduktion des Gewichts, damit geringere Dimensionierung der Fundamente

- Verkürzung der Bauzeit durch Vorfertigung, damit raschere Fertigstellung

Kostenfallen  im Holzbau enstehen durch:

- Schleppende Ausbaugewerke (machen den Zeitgewinn durch die Vorfertigung wieder zu nichte). Man muss auch bei den Ausbaugewerken für die Schnelligkeit des Holzbaus sensibilisieren.

- Je später die Entscheidungen im Planungsverlauf fallen, desto mehr beinflussen diese die Kosten.Durch die Vorfertigung bedarf es einer zeitlichen Vorverlagerung der Entscheidungen. Wichtig ist es den Bauherren dafür zu sensibilisieren, dass er in einer frühen Phase viele Entscheidungen trifft, und zwar unwiderruflich. Nur dann kann die Zeit- und Kostenschiene eingehalten werden.

# BKI _ Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern

# www.bki.de

# Sirados Baudaten

# www.sirados.de

Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Graz

www.tugraz.at/institute/bbw/home

Jörg Koppelhuber

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Graz

www.tugraz.at/institute/bbw/home